## Slide 1: Course Protocols
Ali Mirghasemi

## Slide 2: USART (Universal Sync & Async Rx & Tx)
Serial
Full-Duplex
Async & Sync
Byte
Voltage: TTL
کاربرد ها
  تبادل داده با رایانه
  تبادل داده با ماژول های سریال مانند GSM و GPS

## Slide 3: SPI (Serial Peripheral Interface)
Serial
Full-Duplex
Sync
Byte
Voltage: TTL
کاربرد ها
  تبادل داده با کارت های حافظه مانند SD Card
  تبادل داده با ماژول های SPI مانند RC-522 (RFID)

## Slide 4: SDIO (SD Input/Output)
Serial & Parallel
Half-Duplex
Sync
Byte
Voltage: TTL
کاربرد ها
  تبادل داده با کارت های حافظه مانند SD Card

## Slide 5: I2C (Inter-Integrated Circuit)
Serial
Half-Duplex
Sync
Byte
Voltage: TTL
کاربرد ها
  ارتباط با IC های زیر
    24C064 (EEPROM)
    DS1307 (RTC)
    DS3231 (RTC)
    LM75 (Temperature)
    DHT11 (Temperature & Humidity)

## Slide 6: Ethernet
Serial & Parallel
Full-Duplex & Half-Duplex
Sync
Packet
Voltage: ± 2.5 V
کاربرد ها
  ارتباط TCP/IP
  ارتباط HTTP
  ارتباط UDP
  اتصال به اینترنت
  اتصال به سرور
  ...

## Slide 7: CAN (Controller Area Network)
Serial
Half-Duplex
Async
Packet
کاربرد ها
  خودرو ها
  دوربین های ورزشی
  آسانسور
  درب های هوشمند
  محیط ها پر نویز
  ...

## Slide 8: USB (Universal Serial Bus)
Serial
Half-Duplex & Full-Duplex
Async
Packet
کاربرد ها
  ایجاد COM مجازی
  اتصال حافظه فلش به برد
  اتصال کیبورد و موس
  اتصال دوربین
  ...